## Slide 1
PROJETOS DE SISTEMAS INTELIGENTES
Arquitetura NILM
Edge-to-Server
de Baixo Custo
Proposta e Avaliação Não Supervisionada
em Ambiente Residencial Real
Carlos Miguel Oliveira de Moraes e Silva
Notes: Slide 1 — Título Bom dia. Vou apresentar o trabalho desenvolvido na matéria de Projetos de Sistemas Inteligentes. O projeto é um sistema de Monitoramento Não Intrusivo de Cargas — o NILM — implementado com hardware embarcado de baixo custo. A pergunta motivadora: conseguimos inferir o consumo de aparelhos individuais em uma residência real sem colocar sensores em cada equipamento, e sem controlar o que foi ligado durante a coleta? É isso que o trabalho investiga.

## Slide 2
Sumário
01
Motivação
O problema do NILM
O que o sistema mede
Pergunta de pesquisa
02
Arquitetura
Edge-to-Server
Nó de borda
Pipeline de IA
03
Resultados
Diluição por baixa potência
Teste de nulidade dos harmônicos
04
Síntese
O que aprendemos
Conclusões e próximos passos
Notes: Slide 2 — Sumário A apresentação está organizada em quatro blocos. Primeiro, a motivação: o problema que o NILM resolve, o que o sistema efetivamente mede e a pergunta de pesquisa que orienta o projeto. Segundo, a arquitetura: como o sistema é construído, do hardware embarcado ao pipeline de inteligência artificial. Terceiro, os resultados: os dois achados centrais do trabalho. E por fim, a síntese: o que aprendemos e os próximos passos.

## Slide 3
Por que monitorar cargas individualmente?
Hoje
Medidor único
O medidor convencional mostra apenas o consumo total da instalação. Não revela qual aparelho gasta mais.
Alternativa cara
Sensores por equipamento (ILM)
Instalar um sensor em cada aparelho é intrusivo, caro e complexo. Inviável na maioria das residências.
Solução
NILM
Um único ponto de medição. Algoritmos de IA analisam o sinal elétrico e estimam o consumo individual.
Notes: Slide 3 — O Problema O monitoramento intrusivo de cargas — o ILM — exige um sensor para cada equipamento: caro e impraticável. O NILM resolve isso com um único ponto de medição e algoritmos de IA. O desafio aqui é fazer isso com hardware barato o suficiente para uma implantação real, sem depender de equipamentos de laboratório.

## Slide 4
O que o Sistema Mede?
Onde medimos?
Rede Elétrica
Sensor
único
↑ CT + tensão
Quadro Elétrico
Ferro
1500W
Geladeira
150W
Ar-cond
1200W
Um sensor, no ramal de entrada, detecta o efeito de todos os aparelhos ao mesmo tempo.
O que é um evento?
Chart: 
| 0s | 1s | 2s | 3s | liga! | 5s | 6s | 7s | 8s | 9s
Potência (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
← ΔP: salto de
potência ativa
Quando um aparelho liga, a potência total sobe em degrau. Esse degrau é o evento detectado pelo algoritmo.
ΔP = quanto subiu a potência ativa.
ΔQ = quanto subiu a potência reativa.
Como distinguimos?
ΔP (Potência Ativa) →
↑
ΔQ
(Reativa)
Ferro
Chuveiro
Motor
Bomba
LED
Inverter
Cada aparelho ocupa uma posição única. O K-means agrupa eventos com posições parecidas.
Notes: Slide 4 — Contextualização: O que o sistema mede? Para quem não é da área elétrica, três conceitos rápidos que explicam tudo que vem depois. Primeiro: o sensor único. Em vez de um sensor por aparelho, temos um único par de sensores no ramal de entrada. Ele mede a corrente e a tensão da instalação inteira ao mesmo tempo. Quando o ferro liga, esse sinal muda. Quando o ar-condicionado comprime, ele muda também. Tudo em uma medição só. Segundo: o evento. Quando um aparelho liga ou desliga, a potência total da instalação sobe ou desce em degrau — de 250 W para 1750 W, por exemplo. Esse degrau é o 'evento'. ΔP é quanto subiu a potência ativa; ΔQ é quanto subiu a potência reativa. Terceiro: o plano ΔP × ΔQ. Cada tipo de aparelho tem uma 'assinatura' diferente nesse plano. Um ferro elétrico ou chuveiro é puramente resistivo: sobe muito em ΔP e quase nada em ΔQ — fica no canto direito baixo. Um motor tem componente reativa alta: fica no meio, acima. Um inverter ou LED fica perto da origem. É essa posição diferente que o K-means usa para identificar grupos — e é por isso que ΔP e ΔQ juntos são mais informativos que só um deles.

## Slide 5
A Pergunta Central do Projeto
O que é possível inferir sobre o consumo residencial
sem qualquer controle sobre as cargas ligadas?
Condições da coleta neste trabalho:
Coleta passiva e contínua em residência real
Sem protocolo de acionamento controlado
Sem anotação de qual aparelho foi ligado e quando
Sem ground truth externo → apenas métricas internas (silhueta)
Notes: Slide 5 — Pergunta de Pesquisa Essa é a pergunta que orienta todo o trabalho. A coleta foi feita de forma passiva e contínua: ninguém anotou o que foi ligado. Isso é a realidade do NILM em campo — e é exatamente o que torna necessário o uso de métodos não supervisionados. Não há rótulos externos. Só as métricas internas de qualidade do agrupamento.

## Slide 6
Arquitetura do Sistema — Edge-to-Server
BORDA (Embarcado)
SCT-013 — sensor de corrente (núcleo dividido)
ZMPT101B standalone — sensor de tensão
STM32H743 — ADC 16-bit + DSP dedicado
ESP32 — Wi-Fi + MQTT (somente comunicação)
Cálculo local: ΔP, ΔQ, DHT, harmônicas
MQTT / JSON
SERVIDOR (Nuvem / Local)
Broker Mosquitto — recebe mensagens MQTT
mqtt_ingest.py — persiste em CSV
Detecção de eventos (princípio de Hart)
K-means + silhueta — agrupamento
Interpretação física dos clusters
Notes: Slide 6 — Arquitetura O sistema tem duas camadas. Na borda, um nó embarcado coleta os sinais elétricos e calcula as características localmente. No servidor, o pipeline de IA faz a desagregação. Essa divisão é fundamental: transmitir as ondas brutas em alta frequência pela rede seria inviável em termos de banda. Ao calcular ΔP, ΔQ e harmônicos na borda, reduzimos de megabytes para kilobytes por segundo.

## Slide 7
Nó de Borda
Problema: ESP32 sozinho
ADC2 incompatível com Wi-Fi ativo
Jitter severo na amostragem acima de 5 kHz
Watchdog dispara em amostragem contínua intensa
Solução: Arquitetura Híbrida
STM32H743 — aquisição dedicada (DSP 16-bit)
ESP32 — exclusivo para Wi-Fi + MQTT
UART a 460 800 baud entre os dois chips
→
Sensoriamento de Tensão — ZMPT101B standalone
Módulos comerciais ZMPT101B introduziam distorção harmônica e defasagem angular no sinal medido.
Solução: componente isolado (standalone) com circuito condicionador passivo e customizado, mais correção analítica da defasagem por deslocamento do vetor de corrente em relação ao de tensão.
Notes: Slide 7 — Nó de Borda A decisão mais importante de engenharia foi separar as responsabilidades entre dois microcontroladores. O ESP32 sozinho não consegue amostrar a 5 kHz e manter o Wi-Fi ativo: o módulo de rádio provoca jitter e o watchdog interrompe a amostragem. A solução foi dedicar o STM32H743 à aquisição — ele tem ADC de 16 bits e DSP dedicado, sem interferência de rádio — e deixar o ESP32 exclusivamente para comunicação. Para o sensoriamento de tensão, abandonamos o módulo comercial do ZMPT101B porque ele distorcia o sinal harmônico, que é crucial para o nosso pipeline.

## Slide 8
Pipeline de IA — Desagregação Não Supervisionada
1
Detecção
de Eventos
Linha de base móvel. Degrau de potência > 50 W sustentado por N amostras consecutivas. Princípio de Hart (1992).
2
Extração de
Características
ΔP e ΔQ por evento. Opcionalmente: THD_V, THD_I e harmônicas dominantes (pós-menos-pré).
3
K-means +
Silhueta
Agrupamento no espaço ΔP × ΔQ. K ótimo selecionado automaticamente pela maximização do coeficiente de silhueta.
4
Interpretação
Física
Clusters associados a aparelhos por plausibilidade: magnitude ΔP, sinal ΔQ. Grupos ambíguos → 'desconhecido'.
Notes: Slide 8 — Pipeline de IA O pipeline tem quatro etapas. Etapa 1: detectamos eventos com o princípio de Hart — qualquer degrau de potência acima de 50 W sustentado é registrado. Etapa 2: extraímos ΔP e ΔQ de cada evento, e opcionalmente os harmônicos. Etapa 3: K-means agrupa os eventos no plano ΔP×ΔQ, com K escolhido automaticamente pela silhueta — sem precisar saber quantos aparelhos existem. Etapa 4: interpretamos cada cluster por plausibilidade física. Não temos rótulos externos, então um cluster com 2,3 kW e alto ΔQ é interpretado como compressor. Grupos ambíguos ficam como desconhecidos.

## Slide 9
Resultado 1 — Diluição por Eventos de Baixa Potência
1 dia · 727 eventos
K=10 · silhueta 0,44
Sobre-segmentação — estrutura aparente mas frágil
2 dias · 1270 eventos
K=3 · silhueta 0,74
K colapsou: massa de baixa potência domina
Mecanismo: Diluição
~85% dos eventos são degraus |ΔP| < 150 W — gerados pelo compressor inverter e ruído de medição. Conforme a coleta avança (361 → 1101 eventos de baixa potência), eles dominam o espaço de características e o critério de silhueta passa a favorecer o agrupamento grosseiro. Apenas as cargas de maior potência permanecem separáveis de forma estável.
Notes: Slide 9 — Resultado 1: Diluição O scatter plot mostra o que acontece. Com um dia, o K-means encontra dez grupos — parece rico. Mas a silhueta é de apenas 0,44, indicando sobre-segmentação. Com dois dias, o K ótimo colapsa para três. O mecanismo é a diluição: 85% dos eventos são de baixa potência — do compressor inverter do refrigerador, que não liga nem desliga, apenas modula a velocidade, mais ruído de medição. Conforme eles se acumulam, dominam o espaço e o agrupamento fica grosseiro. Só as cargas de alta potência — o motor de 2,3 kW e as resistivas — permanecem separáveis de forma estável.

## Slide 10
Resultado 2 — Teste de Nulidade dos Harmônicos
Chart: 
| ΔP/ΔQ (base) | +Δharmônico (real) | +Δharmônico (embaralhado)
Silhueta (K=9) | 0.427 | 0.139 | 0.122
Resultado nulo
real (0,139) ≈ embaralhado (0,122)
→ nenhuma informação discriminativa
Por que os harmônicos não ajudam?
Harmônico absoluto reflete fundo da residência, não a carga que chaveou
Maioria dos eventos é de baixa potência → sinal harmônico pouco confiável
SCT-013 e ZMPT101B têm resposta limitada em alta frequência
Notes: Slide 10 — Resultado 2: Teste de Nulidade O segundo resultado é o mais interessante metodologicamente. A arquitetura captura harmônicos com alta fidelidade — é um diferencial técnico do sistema. A hipótese natural é que usar harmônicos melhoraria a desagregação. Para testar isso de forma rigorosa, aplicamos um teste de nulidade por permutação: comparamos a silhueta com dados harmônicos reais versus os mesmos dados embaralhados — o embaralhamento quebra qualquer vínculo real. Se os harmônicos fossem discriminativos, os dados reais superariam os embaralhados. O resultado: real igual a 0,139, embaralhado igual a 0,122. Estatisticamente idênticos. Mais ainda: acrescentar harmônicos degradou a silhueta de 0,43 para 0,14 em relação à base. Isso é um resultado negativo bem fundamentado — e tem valor científico, porque aponta onde está o limite do sistema.

## Slide 11
O que Aprendemos?
1
Hardware de baixo custo é viável — com decisões de engenharia precisas
A separação STM32H743 (DSP) + ESP32 (comunicação) resolve o conflito de jitter. O ZMPT101B standalone garante sinal de tensão limpo. O sistema coleta ΔP, ΔQ e harmônicos de forma confiável.
2
K-means tem limite natural em ambiente não controlado
Com 1 dia de dados resolve K=10 clusters (silhueta 0,44). Com 2 dias colapsa para K=3. Eventos de baixa potência acumulados dominam o espaço de características. Só cargas de alta potência permanecem separáveis de forma estável.
3
A ausência de controle da coleta é a barreira estrutural para IA supervisionada
Sem ground truth confiável, classificadores (KNN, SVM, Random Forest) não podem ser avaliados com integridade científica. Essa não é uma falha do método — é a condição real do NILM em campo e o principal direcionamento para trabalho futuro.
Notes: Slide 11 — O que Aprendemos Três lições. Primeira: hardware barato funciona, mas exige engenharia cuidadosa — não basta comprar um ESP32 e sair medindo. Segunda: K-means tem um limite natural dado pela presença de eventos de baixa potência. Não vamos discriminar todos os aparelhos sem filtrar esse ruído. Terceira e mais importante para a matéria: a ausência de controle da coleta é a barreira real para sistemas inteligentes supervisionados. Essa é a condição real do NILM em campo — e é o que motiva o próximo passo.

## Slide 12
Conclusões
Sistema embarcado híbrido STM32 + ESP32 coleta ΔP, ΔQ e DHT sem jitter
K-means identifica assinaturas, mas colapsa com acúmulo de eventos de baixa potência
Harmônicos não adicionam informação discriminativa (teste de nulidade confirmado)
Sem controle da coleta, classificação supervisionada é inviável com integridade científica
Próximos Passos
Protocolo de coleta estruturado — acionar cargas individualmente e anotar eventos
Dataset com rotulagem confiável → treinar KNN, SVM, Random Forest com F1-macro
Filtrar eventos de baixa potência para melhorar a resolução do K-means
Melhorar condicionamento harmônico para validar os harmônicos como característica
Notes: Slide 12 — Conclusões e Próximos Passos Para resumir: propomos e avaliamos uma arquitetura NILM de baixo custo em ambiente residencial real sem controle das cargas. O K-means funciona mas tem limites claros e documentados. Os harmônicos, apesar da aquisição de alta fidelidade, não ajudam no agrupamento neste cenário — resultado negativo bem fundamentado com teste de permutação. E sem controle da coleta, classificação supervisionada é inviável sem comprometer a integridade. O próximo passo natural é uma campanha de coleta estruturada para viabilizar o ciclo completo do sistema inteligente. Obrigado.